## Slide 1
04 Janvier 2023
Télédétection et SIG appliqués à l’étude des nouvelles villes. Cas d'étude Tamesna
Télédétection avancée et SIG
Présenté par :
Encadré par :
Mme. Imane SEBARI
Mr. Mohamed Rouchdi
BOUFERDOUS Nada N° 09

## Slide 2
Introduction
PLAN
1
4
5
Problématique et Objectifs
Partie I : Télédétection
Partie II :SIG
Conclusion
Méthodologie
2
3
6

## Slide 3
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
L’une des mesures prises pour alléger la pression démographique et conduire à une organisation plus optimale de la ville marocaine dans son espace géographique est la création de « ville nouvelle » ce qui nécessite son encadrement, son suivie lors de sa croissance parce qu’elle est généralement un endroit susceptible d’avoir des mutations géospatiales rapides.
Le Maroc est un pays en plein développement à tous les niveaux. Ce qui explique le dynamise qu’il connait dans le secteur de l’habitat. Ce secteur été marqué ces dernières années par la naissance de plusieurs nouvelles villes (TAMSNA.TAMSLOUHT...) et l’apparition de plusieurs quartiers a l’intérieur des villes existantes.
La zone d'étude ( TAMESSNA )

## Slide 4
Problématique
Objectifs
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Cette étude vise à analyser l’apparition spatio-temporelle de la ville de Tamesna et son expansion entre 2004 - 2021 en s’appuyant sur les techniques de la télédétection et du SIG. Il s’agit de caractériser et de quantifier les espaces urbanisés durant cette période
L’utilisation d’une approche méthodologique basée sur l'analyse d'images satellitaires (Landsat 2005, Sentinel2 2017 - 2021) permet d'identifier le changement du paysage urbain de Tamesna au cours des deux dernières décennies à travers la reconversion spatiale des formations naturelles et des zones de culture au profit du bâti.

## Slide 5
Problématique
Objectifs
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Cocnlusion
Partie II
Analyser l’expansion spatiale des nouvelles villes en s’appuyant sur les techniques de la télédétection et du SIG.
Utiliser plusieurs indices pour la détermination des classes de l’occupation du sol de cette ville en se basant sur l'arbre de décision ainsi que les réseaux de neurones ;
Utilisation du module Land change modeler (LCM) sur IDRISI pour l’analyse, l’interprétation, la modélisation des tendances spatiales de la nouvelle ville Tamesna entre les années 2005 et 2021.
La prédiction des changements à l’horizon de l’année 2030 de la nouvelle ville Tamesna.

## Slide 6
PFE 2020
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
Partie I
Cocnlusion
Partie II
MÉTHODOLOGIE

## Slide 7
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Prépartion des données :
- Image Satellitaire 2005 :
Pour l’année 2005, on choisit la série Landsat 7 ETM+ Collection 2 dont la correction radiométrique et géométrique sont effectuées.
Notes: Dans le choix des images satellitaires utiles pour notre recherche, on s’est focalisé sur la satisfaction des critères suivantes :
· L’image satellitaire englobe note zone d’étude
· Les images satellitaires ont une résolution spatiale assez importante en open source
· L’écart annuel est important pour pouvoir détecter l’apparition et l’expansion de la ville.

## Slide 8
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Prépartion des données :
- Image Satellitaire 2017 :
- Image Satellitaire 2021 :

## Slide 9
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I : Télédetection
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
I- Segmentation :
La segmentation d'une image permet d’identifier les structures d'intérêt dans cette image.
C’est une opération qui consiste à subdiviser l’image en des segments ayant des
caractéristiques de forme et de radiométrie identiques.
Combinaison 1
Combinaison 1
Combinaison 1
Scale parameter :50
Shape : 0.3
Compactness : 0.5
Scale parameter :30
Shape : 0.6
Compactness : 0.5
Scale parameter :10
Shape : 0.5
Compactness : 0.5
Comparaison

## Slide 10
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I : Télédetection
Conclusion
Partie II
II- Choix des indices :
Dans le but de classifier nos images, nous avons utilisé des indices qui nous ont permis de caractériser les différentes classes ( construction, voirie, sol nu, forêt..)
NDBI
NDVI
IB
Permet la détection des végétaux, en utilisant le contraste entre les bandes spectrales R et PIR
met en évidence les zones
urbaines où il y a généralement une réflectance plus élevée dans la région de (SWIR), par rapport à la région (NIR).
permet de dissocier les surfaces minérales des couvertures végétales de sorte que les bâtiments et sols nu sont des surfaces réfléchissantes,
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison

## Slide 11
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I : Télédetection
Conclusion
Partie II
III- Classification:
Pour caractériser les différentes classes, nous avons opté pour l’arbre de décision ci-dessous, en commençant d’abord par la création des différents indices.
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison

## Slide 12
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I : Télédetection
Conclusion
Partie II
IV- Résultats:
Image 2017
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison

## Slide 13
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I : Télédetection
Conclusion
Partie II
IV- Résultats:
Image 2021
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison

## Slide 14
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
I- Définition des ROI :
Le jeu d’apprentissage consiste à spécifier au niveau du logiciel ENVI plusieurs groupes de pixels, représentatives de chacune de nos classe cibles.
Zones d’entrainements pour définies pour l’image 2021

## Slide 15
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
II- Paramétrage de Classification par RN
On fait varier les 2 paramètres :
Momentum : permettant l’ajustement du poids pour éviter la non convergence de l’algorithme.
Nombre d’itérations

## Slide 16
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
II- Comparaison des résultats:
Tentative 1
Coefficient Kappa = 0.9347
% classification = 96,0098
Tentative 2
Coefficient Kappa = 0.9822
% classification = 99,0871
On opte pour les paramètres de la 2ème tentative

## Slide 17
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
III- Traitement Post Classification :
Sieve Classes:
‘ Elimination des pixels isolés ’
Clump Classes:
‘ Homogénéiser les classes ’
regrouper des zones adjacentes classées de manière similaire à l'aide d'opérateurs morphologiques.
Majority/ Minority Analysis :
‘ Lisser les classes '
le pixel central du noyau sera remplacé par la valeur de classe que possède la majorité des pixels du noyau
Les classes de tamisage suppriment les pixels classifiés isolés à l'aide du regroupement de blobs.
Adopté dans notre cas

## Slide 18
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
IV- Résultats Obtenus:
Image 2021

## Slide 19
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
IV- Résultats Obtenus:
Image 2017

## Slide 20
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
IV- Résultats Obtenus:
Image 2005

## Slide 21
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Classification par Arbre de décision
Classification Par RN
Comparaison
Comparaison entre les 2 méthodes de classification
 | Arbre de décision | Réseau de neurones
Se base sur | Seuils théoriques | Zone d’entrainement
Zone non classée | Absente | Absente
Confusion des classes | Fréquente | Rare
Détection des routes et construction dispersés | Résultat peu satisfaisant | Résultat très satisfaisant

## Slide 22
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Résultats, analyses et discussions
Problématique, objectifs
Méthodologie

## Slide 23
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Résultats, analyses et discussions
Problématique, objectifs
Méthodologie

## Slide 24
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Résultats, analyses et discussions
Problématique, objectifs
Méthodologie

## Slide 25
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Résultats, analyses et discussions
Problématique, objectifs
Méthodologie

## Slide 26
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Résultats, analyses et discussions
Problématique, objectifs
Méthodologie

## Slide 27
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
Partie I
Conclusion
Partie II
Résultats, analyses et discussions
Problématique, objectifs
Méthodologie

## Slide 28
Conclusio
Conclusion
INTRODUCTION
PROBLÉMATIQUE
ET OBJECTIFS
MÉTHODOLOGIE
APPLICATION : résultats et analyse
Conclusion
  Partie II
L’étude de l’émergence d’une nouvelle ville en utilisant la télédétection et SIG propose des possibilités très puissantes. Cependant, les résultats peuvent dévier rapidement de la réalité si les choix d’analyse, d’interprétation et de modélisation ne sont pas raisonnés.
Les variables géographiques doivent impérativement être complétées par d’autres informations thématiques corrélées au phénomène étudié afin de bénéficier des outils SIG au maximum. Dans le cas contraire, les analyses ne sont pas pertinentes.